ТОО «ЭнергоСтройПроект»

ТОО «НПК Экогеоцентр»      лицензия  №01057Р от 31.07.2007

Заказчик: АО    “KEGOC”

Проект

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (предОВОС) К ТЭО ПО ОБЪЕКТУ ВЫДАЧИ МОЩНОСТИ МОЙНАКСКОЙ ГЭС

Генеральный директор

ТОО «ЭнергоСтройПроект»                                                Лашин И.В.

Директор

ТОО «НПК Экогеоцентр»                                                        Иванов С.Л.

г. КОСТАНАЙ,  2009 год

Список исполнителей:

| ФИО | организация | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Иванов С.Л. | ТОО «НПК Экогеоцентр» | директор |  |
| Яблонская Т.В. | ТОО «НПК Экогеоцентр» | эколог |  |
| Убисова К.М. | ТОО «НПК Экогеоцентр» | эколог |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткое описание намечаемой деятельности. |  |
| 1.1. | ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот |  |
| 1.2. | ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек |  |
| 1.3 | ПС 220/110/35/10 кВ Шелек |  |
| 1.4. | ПС 220/10-10 кВ «Робот» |  |
| 1.5. | ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС |  |
| 2 | Сведения об окружающей природной и социально-экономической среде. |  |
| 2.1. | Физико-географическая и климатическая характеристика района |  |
| 2.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды |  |
| 2.3. | Социально-экономическая среда |  |
| 2.4. | Характеристика районов строительства проектируемых объектов |  |
| 2.4.1. | Климатические условия. |  |
| 2.4.2. | Геологические условия. |  |
| 2.4.3. | Гидрографические условия. |  |
| 3. | Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на окружающую среду. |  |
| 3.1. | Характеристика вариантов намечаемой деятельности. |  |
| 3.1.1 | ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот |  |
| 3.1.2 | ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек |  |
| 3.1.3 | ПС 220/110/35/10 кВ Шелек |  |
| 3.1.4 | ПС 220/10-10 кВ «Робот» |  |
| 3.1.5 | ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС |  |
| 3.2 | Потребность в ресурсах |  |
| 3.2.1 | Водные ресурсы |  |
| 3.2.2 | Земельные ресурсы |  |
| 3.2.3 | Растительный и животный мир |  |
| 3.2.4 | Трудовые ресурсы и транспортное обеспечение |  |
| 3.3. | Компонентно-качественная характеристика вариантов воздействия намечаемой деятельности при штатном режиме строительства и эксплуатации |  |
| 3.3.1 | Период строительства и реконструкции |  |
| 3.3.2 | Период эксплуатации |  |
| 4 | Анализ изменений окружающей природной и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности. |  |
| 4.1. | Возможные изменения в окружающей природной и социальной среде при нормальном режиме эксплуатации и аварийных ситуациях. |  |
| 4.1.1 | Нормальный режим эксплуатации. |  |
| 4.1.2 | Аварийные ситуации. |  |
| 4.2 | Предложения по организации и составу проведения специальных экологических изысканий и исследований |  |
|  | Список используемой литературы |  |
|  | Заявление об экологических последствиях |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (предОВОС) к ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС», АО КазНИПИИТЭС «Энергия»,  выполнен ТОО «НПК Экогеоцентр» лиц. № 01057Р от 31 июля 2007г на основании договора с ТОО «ЭнергоСтройПроект».

ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС» включает в себя:

- строительство ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, протяженностью 240 км;

- ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, протяженностью 119,11 км;

- расширение-реконструкция  ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек;

- расширение-реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Робот»;

- строительство ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС.

Начало строительства планируется в 2010 году.

Продолжительность строительства в соответствии с действующими Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.04.03–85*), с учетом накопленного опыта строительства подобных объектов составит 13 месяцев.

Для разработки проекта предОВОС применена «Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации», утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года №204-п.

Целью  данной работы является:

определение потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и социально-экономической среды и вызываемые ими последствия в жизни общества и окружающей среды; анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности.

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду к ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС», выполнена в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан (09.01.2007г.) и действующих природоохранных нормативных документов.

В проекте были использованы следующие материалы:

- Материалы ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС», общая пояснительная записка;

- фондовые материалы и литературные источники.

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС» включает в себя технико-экономическое обоснование  строительства ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, расширение-реконструкция  ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек,  ОРУ 220 кВ ПС 220/10-10 кВ «Робот», а также строительство ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС.

Работы по строительству ВЛ и ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС планируется проводить за землях Алматинской области с их изъятием из с/х пользования, реконструкцию-расширение подстанций планируется проводить на территории  уже  существующих подстанций ПС 220/110/35/10 кВ Шелек, ОРУ 220 кВ ПС 220/10-10 кВ «Робот», с частичным изъятием дополнительных земель, прилегающих к подстанции.

Работы  планируется провести в течение 2 лет.

Далее дается более подробная информация о предполагаемом строительстве и реконструкции электросетевых объектов.

  - ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот.

Трасса ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот проходит по территории Раимбекского, Энбекшиказахского, Талгарского и Илийского районов Алматинской области и предназначена для выдачи мощности Мойнакской ГЭС, которая расположена в Алматинской области на реке Шарын.

На участке от МГЭС до ПС Шелек трасса проходит в параллельном следовании с ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек.

Рельеф по трассе ВЛ 220 кВ, начиная от р. Шарын до ПС 220/110 кВ Шелек, слабовсхолмленный изрезанный балками и оврагами с колебанием отметок от 185 до 620 м, а на участке ПС Шелек – ПС Робот  трасса ВЛ 220 кВ проходит по наклонной предгорной равнине, изрезанной речками, оврагами и балками.

Для разгрузки материалов, оборудования и конструкций принимается железнодорожная станция Жетысу.

Проектируемая ВЛ 220 кВ проходит по выгонным землям 225 км и по орошаемой пашне – 15 км.

При строительстве ВЛ 220 кВ необходимо использовать автодорогу Алматы – Шелек – Кегень, Шелек – Чунджа и Алматы – Капчагай.

Трасса ВЛ 220 кВ пересекает р. Шарын, Чилик, ВЛ 220 кВ, ВЛ 35 кВ и автодорогу 3 раза.

Протяженность трассы ВЛ 220 кВ – 240,0 км.

1.2 ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек.

Трасса ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек проходит по территории Раимбекского и Энбекшиказахского районов Алматинской области.

Рельеф по трассе ВЛ 220 кВ, начиная от р. Шарын до ПС 220/110 кВ Шелек, слабовсхолмленный с колебанием отметок от 600 до 110 м с общим уклоном к ПС 220/110 кВ Шелек; на участке уг. 4 – уг. 7 всхолмленный, изрезанный балками и оврагами, с колебанием отметок от 1100 до 1700 м.

Для разгрузки материалов, оборудования и конструкций принимается станция Жетысу.

Проектируемая ВЛ 220 кВ проходит по выгонным землям, на подходе к ПС 220/110 кВ Шелек на протяжении 20 км проходит по выгону вдоль канала.

При строительстве ВЛ 220 кВ необходимо использовать автодорогу Алматы – Шелек – Кегень, Шелек – Чунджа.

Трасса ВЛ 220 кВ пересекает р. Чарын и Чилик, ВЛ 220 кВ и автодорогу.

Протяженность трассы ВЛ 220 кВ – 119,11 км.

1.3 ПС 220/110/35/10 кВ Шелек.

В соответствии с заданием на разработку технико-экономического обоснования по объекту выдачи мощности Мойнакской ГЭС на подстанции Шелек предусматривается реконструкция ОРУ 220 кВ. Реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС предусматривается в пределах существующего наружного ограждения.

В соответствии с типовыми проектными решениями, учитывая количество присоединений, принимаются следующие принципиальные схемы распределительных устройств:

- 220 кВ ( «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов»;

- 110 кВ - «Две рабочие и обходная системы шин»;

- 35 кВ - «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин»;

- 10 кВ ( «Две одиночные, секционированные выключателями, системы шин».

Вновь проектируемое основное высоковольтное оборудование принимается Европейского производства, стран СНГ и Республики Казахстан, и поставляется фирмой, выигравшей конкурс на поставку оборудования.

1.4 ПС 220/10-10 кВ «Робот».

Ориентировка расширяемой части подстанции и размещение вновь проектируемых сооружений на ПС определились ситуационными условиями в увязке с существующей компоновкой ПС на землях г. Капчагая.

Расширение существующей подстанции обусловлено вводом в действие новой ячейки на ОРУ 220 кВ (установкой вновь проектируемого оборудования) и, в соответствии с технологическими нормами проектирования, устройством технологического проезда вдоль проектируемой ячейки в увязке с сетью существующих внутриплощадочных автодорог.

Прокладка вновь проектируемых кабельных лотков проходит по существующей территории вдоль оси вновь проектируемых ячеек.

Вследствие спокойного рельефа местности по расширяемой части подстанции, проектом вертикальная планировка не предусматривается, а выполняется микропланировка в местах размещения вновь проектируемых сооружений.

Отвод поверхностных вод осуществляется по планировке с выпуском за пределы подстанции в пониженные места рельефа.

На подстанции запроектированы внутриплощадочные проезды со щебеночным покрытием.

Проектируемое внешнее ограждение подстанции принято сетчатое бесстолбовое высотой Н=1,8 м, внутреннее - высотой Н=1,6 м.

Вновь проектируемое основное высоковольтное оборудование принимается Европейского производства, стран СНГ и Республики Казахстан, и поставляется фирмой, выигравшей конкурс на поставку оборудования.

1.5 ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС.

Главная электрическая схема Мойнакской ГЭС  разработана на основании схемы выдачи электрической мощности, разработанной ЗАО КазНИПИИТЭС «Энергия» в 2005 году №2011-10-т.З. В соответствии с данной работой выдача мощности принята на напряжениях 220 кВ (ВЛ-220 кВ на ПС 220/110/10 кВ Робот и ВЛ-220 кВ на ПС220/110/35/10 кВ Чилик). Для реализации данного решения предусмотрено строительство ОРУ 220 кВ.

Вновь проектируемое основное высоковольтное оборудование принимается Европейского производства, стран СНГ и Республики Казахстан, и поставляется фирмой, выигравшей конкурс на поставку оборудования.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ.

  - Физико-географическая характеристика района.

Алматинская область находится на юго-востоке Казахстана. Образована 10 марта 1932 года.

Область расположена между хребтами Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш - на северо-западе и река Или - на северо-востоке; на востоке граничит с КНР.

Всю северную половину занимает слабонаклонённая к северу равнина южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 300-500 м), пересечённая сухими руслами - баканасами, с массивами грядовых и сыпучих песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть занята хребтами высотой до 5000 м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты окаймлены предгорьями и неширокими предгорными равнинами. Вся южная часть - район высокой сейсмичности.

Север и северо-запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь - Или, образующая сильно развитую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной части речная сеть сравнительно густа; большинство рек (Курты, Каскелен, Талгар, Иссык, Турген, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и обычно не доходит до реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр (Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.).

Почвенно-растительный покров очень разнообразен. В равнинной части - полупустынная и пустынная, полынно-солянковая растительность с зарослями саксаула; весной характерны эфемеры и эфемероиды на глинистых бурозёмах. Имеются солончаки. На заболоченном побережье Балхаша, в дельте и долине Или - заросли тростника, луговая и галофитная растительность, отчасти тугайные леса из ивы и кустарников на аллювиально-луговых почвах и солончаках.

В горах, с высотой 600 м полупустыня сменяется поясом сухих полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах; на высотах 800-1700 м луга на чернозёмовидных горных почвах и лиственные леса паркового типа; с высотой 1500-1700 м - пояс субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами (тянь-шанская ель, пихта, арча) на горнолуговых почвах; выше 2800 м - низкотравные альпийские луга и кустарники на горнотундровых почвах.

Для предгорных районов характерна степная растительность, с подъемом в горы лиственные леса сменяются хвойными, которые переходят в альпийские луга. Фауна представлена множеством биологических видов: 24 вида млекопитающих, 35 – птиц, 4 вида пресмыкающихся и рыб подлежат особой охране и включены в Красную Книгу республики.
На территории области расположены Алматинский заповедник и два из четырех национальных природных парков республики: Чарынский ГНПП и Алтынэмельский ГНПП.

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды.

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом было произведено районирование территории Республики Казахстан по благоприятности отдельных ее районов  самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий.

Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания,  определяют низкий потенциал ПЗА. Казахстанским научно- исследовательским гидро-метеорологическим институтом проведено районирование территории Казахстана, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий.

В соответствии с ним территория Республики Казахстан, с севера на юг, поделена на пять зон с различным потенциалом загрязнения, характеризующего рассеивающую способность атмосферы. -  I зона – низкий потенциал, II – умеренный, III – повышенный, IV – высокий и V – очень высокий.

В соответствии с этим районированием, район строительства  ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, а так же расширение-реконструкция  ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек, расширение-реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220/10-10 кВ «Робот», строительство ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС находится в благоприятных климатических условиях с  потенциалом загрязнения атмосферы 3.0 рис. 1.

2.3 Социально-экономическая среда.

Алматинская область расположена в юго-восточной части Республики Казахстан. Площадь территории составляет 223,9 тыс. кв. км, где размещено 794 населенных пунктов.

Численность населения области на начало 2006 года составляет 1603,7 тыс. человек, из них 70,2% проживает в сельской местности. Население представлено 103 национальностями и народностями.
Областным центром является г. Талдыкорган с населением 129,6 тыс. человек.

Таблица 2.1.

| Алматинская область |
| --- |
| Площадь: | 224 тыс. км2 |
| Население: | 1 559 600 (1999) |
| Центр: | Талдыкорган |
| Географическое положение: | Южный Казахстан |
| Административное деление: | 16 Районов |
| крупные города: (с числом жителей) | Талдыкорган: 107 100 Капчагай: 39 600 |
| Основание: | 10 марта 1932 года |

Национальный состав области претерпел сильные изменения со времён распада Советского Союза. В настоящее время она по прежнему многонациональна, однако абсолютно преобладают казахи (65%), доля русских сильно сократилась до 15% жителей области, а уйгуров наоборот увеличилась до 10%. Быстро увеличивается число других азиатских народов — турок, курдов, таджиков, киргизов. Корейское население стабильно. Некогда многочисленные общины немцев, украинцев и других европейских народов значительно уменьшились.

Алматинская область относится к регионам аграрной направленности. Важным фактором является близость расположения культурного и финансового центра Казахстана – г. Алматы.

В области действует 53 дошкольных учреждений, 757 школ, в том числе 749 государственных, включая общеобразовательные и специальные школы–интернаты, и 8 частных. Имеется 30 профтехшкол, 36 колледжей и 4 ВУЗа.

2.4 Характеристика района строительства проектируемых объектов.

2.4.1 Климатические условия.

Климатические условия Или-Балхашского бассейна определяются глубоким внутриконтинентальным положением региона. Рассматриваемый район подвержен северным, северо-западным и западным вторжениям полярных, тропических и арктических воздушных масс. По многолетним данным метеостанций средняя годовая температура воздуха в северных районах составляет 2-5º, в южном Прибалхашье и предгорных районах 5-10º, по мере увеличения высоты в горах температура воздуха понижается и на больших высотах достигает отрицательных значений (до -5º, -10º).

Средняя температура самого жаркого месяца (июля) на равнинах составляет 20-25º, с увеличением высоты над уровнем моря в среднем понижается на 0,4-0,8º на каждые 100 м. С высотой (2500-3000 м) средняя температура июля составляет уже 7-10º.

Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется от -16º на севере до  -5º на юге равнинной части территории.

Условия испарения характеризуются дефицитом влажности воздуха, зимой он невелик – от 1,0-1,5 мб у нижней границы области формирования стока до 0,3-0,5 мб в высокогорье, летом повышается до 15-20 мб в низкогорье, в горах – 2-5 мб.

Скорости ветра, в общем, незначительны, характерна горнодолинная циркуляция. Наибольшими скоростями ветра отличается районы межгорных проходов, нижнее течение р. Чилик (4,1 м/с). Постоянные западные и юго-западные ветры общей циркуляции атмосферы оказывают влияние на межбассейновое перераспределение снега, образование снежников и питание ледников.

Атмосферные осадки в бассейне оз. Балхаш распределяются неравномерно. Наименьшее их количество (150 мм в год) выпадает на побережье оз. Балхаш, наибольшее (до 2000 мм в год) – в высокогорных районах северо-западного склона Джунгарского Алатау. В районах мелкосопочника годовое количество осадков колеблется от 200 до 250 мм, на склонах низкогорий возрастает до 300-400 мм.

В горах довольно четко выражена закономерность увеличения осадков с ростом высоты местности. Рост величины осадков с высотой обусловлен активизацией атмосферных фронтов при подходе к горам, развитием конвективной облачности в теплый период, а также орографическим восхождением влагоносных воздушных масс.

2.4.2 Геологические условия.

В соответствии с инженерно-геологическим районированием  проектируемые работы планируются на территории Северо-Тяньшанского инженерно-геологического региона второго порядка, в физико-географическом отношении район работ находится в пределах тектонической межгорной Илийской впадины.

Илийская впадина имеет ровную поверхность, которая осложнена деятельностью временных потоков и речек, а также эоловыми процессами. Абсолютные отметки колеблются в пределах 500 – 600 м.

Гидрографическая сеть района представлена р.Чилик и р.Каскелен с многочисленными их притоками и временными водотоками. Воды небольших водотоков обычно не достигают реки Или и Капчагайского водохранилища и лишь Каскелен и Чилик являются исключением.

В геологическом строении полосы трассы проектируемой линии электропередачи принимают участие отложения четвертичной системы.  Большая часть трассы расположена на предгорной наклонной равнине и грунты, слагающие ее, представлены среднечетвертичными супесями, суглинками аллювиально-пролювиального генезиса и подстилающими их галечниковыми грунтами. На конечном участке трассы выделяются мелко- и среднезернистые пески массива Моюнкум, формирование которых связано с четвертичной эоловой деятельностью.

Подземные воды района имеют значительное распространение в аллювиально-пролювиальных четвертичных отложениях и по условиям формирования, динамике и характеру залегания подразделяются на три типа: верховодка, грунтовые и слабонапорные и артезианские.

Верховодка развита спорадически на отметках выше местных базисов эрозии, залегает на глубинах 0,5 – 5 м. Она приурочена, чаще всего, к песчаным и супесчаным линзам. Степень минерализации варьирует в значительных пределах от 0,8 до 50 г/л.

Грунтовые и слабонапорные водоносные горизонты весьма широко распространены и залегают на глубинах от 5 до 30 м. Они приурочены к отложениям песков и гравия.  Минерализация их сравнительно невысокая (0,5 – 5 г/л).

Напорные воды вскрыты многочисленными скважинами. Водовмещающими породами являются галечники, гравийно-галечники. Воды пресные с плотным остатком 0,2 – 0,3 г/л.

Из ряда геологических процессов и явлений, влияющих на строительство и эксплуатацию сооружений, нужно отметить распространение просадочных явлений, континентальное засоление грунтов, процессы эрозии.

Коррозионная активность грунтов по отношению к стальным конструкциям в большинстве случаев высокая.

Сейсмичность района работ 8 - 9 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006).

2.4.3 Гидрографические условия.

Характерной особенностью гидрографии рассматриваемой территории является резкое отличие густоты речной сети в горных районах (0,6-1,2 км/км²) с редкой речной сетью в Северном Прибалхашье (0,2-0,5 км/км²) и особенно в центральной равнинной части территории (до 0,01 км/км²). В предгорных районах гидрографическая сеть представлена транзитными участками горных рек и мелкими реками «карасу».

Трассами ВЛ пересекаются несколько рек, наиболее значительными из них являются Чарын и Чилик.

Река Чарын - крупнейший приток р. Или  в верхнем течении носит название Шалкудесу, а в среднем - Кеген. Длина реки 427 км, площадь водосбора 7720 км2, средний уклон 7%о.

Питание реки смешанное, в котором основную долю составляет снеговое. Весеннее половодье начинается в среднем 24 марта, максимум наблюдается 8 мая. Обычно он выше предвесеннего на 1,1 - 1,3 м. Многолетняя амплитуда колебания уровня 225 см. Заканчивается половодье 19 августа, общая его продолжительность 149 суток.

Берега галечные, с суглинистым заполнителем. Деформации не подвержены.

Ледовые образования в виде заберегов появляются 18 ноября. Осенний ледоход наблюдается в 64 % лет, ледостав в двух случаях наблюдений.

Река Чилик - второй по величине приток р. Или - образуется от слияния рек Жангарык, юго-восточный Талгар и южный Иссык, берущих начало на высотах 3300-3500 м в крупнейших на хребтах Заилийского и Кунгей-Алатау ледниках Жангарык, Богатырь, Корженевского. Длина реки 245 км, площадь водосбора 4980 км2, средний уклон 20 %о.

Весеннее половодье начинается в среднем 28 апреля. В это время максимум чаще всего образуется при интенсивном потепление (сгущении изотерм перед холодным фронтом) и последующим наложении обильных жидких осадков на талый сток. Однако годовой максимум в большинстве случаев наблюдается после 5 июля, после открытия от снега ледниковых языков. В отдельные годы наибольший уровень создается зимой при заторно-зажорных явлениях. Средняя дата максимума - 23 июля. Обычно он выше предвесеннего на 1,1-1,3 м. Многолетняя амплитуда колебания уровня на посту - 248 см. Заканчивается  половодье 21 сентября, общая его продолжительность -      147 суток.

Ледовые образования в виде заберегов появляются 19 ноября. Сплошного ледостава на реке не бывает. Полное очищение от льда наблюдается 11 марта. После ввода в строй плотины Бартогайского водохранилища ледохода на реке нет.

3  ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВАРИАНТОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

3.1 Характеристика вариантов намечаемой деятельности.

3.1.1 ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот.

Трасса ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек проходит по территории Раимбексого, Энбекшиказахского,  Талгарского и Илийского  районов Алматинской области. ВЛ не пересекает особо охраняемые территории. На своем следовании проектируемые ВЛ пересекают следующие инженерные сооружения:

автодорогу – 3 раза;

ВЛ 220 кВ   –1 раз;

ВЛ 35 кВ    – 1 раз;

Проектируемая трасса пересекает проектируемые газопровод, магистральную и железную  дорогу.

Переходы через речки,  ВЛ 35 кВ и автодороги выполняются на промежуточных опорах пролетом 200-250м.

Переходы через  железную дорогу и  ВЛ 220 кВ выполняются на анкерно-угловых повышенных опорах.

Технические показатели ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот

Таблица 3.1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 240,0 |
| Опоры, всего, шт., в т.ч. | 720 |
| Стальные анкерно-угловые, шт. | 40 |
| Стальные промежуточные, шт | 680 |
| Фундаменты, м3 | 6186,9 |

Учитывая агрессивность грунтов, проектом предусматривается изготовление железобетонных конструкций из бетона на сульфатостойком цементе, кроме того выполняется битумная гидроизоляция фундаментных элементов в два слоя.

Стальные решетчатые опоры и детали крепления ригелей цинкуются горячим способом.

Устройство котлованов в скальных грунтах предусматривается с предварительным рыхлением шпуровыми зарядами, а при необходимости с устройством укрытий взрываемой поверхности. Засыпка котлованов в скальных грунтах предусматривается смесью песчанно-глинистых привозных грунтов (30%) и размельченных при рыхлении скальных грунтов (70%).

3.1.2 ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек.

Трасса ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек проходит по территории Раимбекского и Энбекшиказахского районов Алматинской области. ВЛ не пересекает особо охраняемые территории.

На своем следовании проектируемая ВЛ пересекают следующие инженерные сооружения:

автодорога – 3 раза;

ВЛ 220 кВ – 2 раза.

Переходы через реки Шарын и Чилик выполняются на анкерно-угловых повышенных опорах.

Технические показатели ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек

Таблица 3.2.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 119,11 |
| Опоры, всего, шт., в т.ч. | 358 |
| Стальные анкерно-угловые, шт. | 20 |
| Стальные промежуточные, шт | 338 |
| Фундаменты, м3 | 3182,5 |

Учитывая агрессивность грунтов, проектом предусматривается изготовление железобетонных конструкций из бетона на сульфатостойком цементе, кроме того выполняется битумная гидроизоляция фундаментных элементов в два слоя.

Стальные решетчатые опоры и детали крепления ригелей цинкуются горячим способом.

Устройство котлованов в скальных грунтах предусматривается с предварительным рыхлением шпуровыми зарядами, а при необходимости с устройством укрытий взрываемой поверхности. Засыпка котлованов в скальных грунтах предусматривается смесью песчанно-глинистых привозных грунтов (30%) и размельченных при рыхлении скальных грунтов (70%).

3.1.3  ПС 220/110/35/10 кВ Шелек.

Конструктивно – строительные решения реконструкции ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек» принимаются в соответствии с общей компоновкой ПС.

Технико-технологические параметры реконструкции

Таблица 3.3.

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выключатель элегазовый колонковый трехполюсный 220 кВ, 1250 А, 25 кА, с приводом | к-т | 3 |
| 2. | Трансформатор тока однофазный 220 кВ, класс точности 0,5/10Р/10Р/10Р, коэффициент трансформации 600/5 А | шт. | 12 |
| 3. | Разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А с двумя комплектами заземляющих ножей и моторными приводами | к-т | 8 |
| 4. | Разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А с одним комплектом заземляющих ножей и моторными приводами | к-т | 2 |
| 5. | Трансформатор напряжения однофазный 220 кВ, коэффициент трансформации 220000:√ 3/100:√3/100 В | шт. | 6 |
| 6. | Ограничитель перенапряжений 220 кВ | шт. | 6 |
| 7. | Шинная опора 220 кВ | шт. | 2 |
| 8. | Разъединитель однополюсный 10 кВ, 400 А | шт. | 6 |

Технические решения, климатические, геологические и гидрогеологические условия и условия осуществления строительства позволяют применить в сооружениях подстанции сборные железобетонные и металлические унифицированные элементы для энергетического строительства. Вся номенклатура изделий изготавливается на заводах РК.

Все конструкции подстанционных сооружений сейсмостойкие.

Антикоррозионные мероприятия принимаются при конкретном проектировании после уточнения грунтовых условий.

3.1.4 ПС 220/10-10 кВ «Робот».

Конструктивно – строительные решения  реконструкции ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек принимаются в соответствии с общей компоновкой ПС.

Технико-технологические параметры реконструкции

Таблица 3.4.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключатель элегазовый колонковый 220 кВ, 1000 А, 25 кА, с пружинным приводом | к-т | 2 |
| 2. | Трансформатор тока 0,5/10Р/10Р/10Р/10Р ном. мощность обмоток 30/30/30/30 ВА | шт. | 3 |
| 3. | Трансформатор тока 0,5/10Р/10Р/10Р ном. мощность обмоток 30/30/30/30 ВА | шт. | 3 |
| 4. | Разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А, с двумя заземляющими ножами с моторными приводами | к-т | 2 |
| 5. | Разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А, с одним заземляющим ножом с моторными приводами | к-т | 2 |
| 6. | Разъединитель однополюсный 220 кВ, 1000 А, с одним заземляющим ножом, с моторными приводами | пол. | 3 |
| 7. | Разъединитель однополюсный 220 кВ, 1000 А, с двумя заземляющими ножами, с моторными приводами | пол. | 3 |
| 8. | Трансформатор напряжения однофазный 220 кВ, коэффициент трансформации 220 000:√3/100: :√3/100 В | шт. | 2 |
| 9. | Шинная опора 220 кВ | шт. | 13 |
| 10. | Устройства автоматики и управления ПС | к-т | 1 |

Технические решения, климатические, геологические и гидрогеологические условия и условия осуществления строительства позволяют применить в сооружениях подстанции сборные железобетонные и металлические унифицированные элементы для энергетического строительства. Вся номенклатура изделий изготавливается на заводах РК.

Все конструкции подстанционных сооружений сейсмостойкие.

Антикоррозионные мероприятия принимаются при конкретном проектировании после уточнения грунтовых условий.

3.1.5 ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС.

ОРУ-220 кВ принято по схеме «Двойная секционированная система шин с обходной». На ОРУ-220 кВ предусматривается установка элегазовых колонковых выключателей и трехполюсных разъединителей с электроприводом, позволяющим выполнять дистанционное управление. Подключение гидрогенераторов к ОРУ-220 кВ выполняется через блочные трансформаторы типа  ТДЦ 200000/220  мощностью 200 MBA напряжением 220/15,75 кВ. Силовые трансформаторы установлены у здания ГЭС со стороны верхнего бьефа. Связь блочных трансформаторов е ОРУ-220 кВ выполнена воздушной линией 220 кВ на двухцепных металлических опорах с подвеской провода АС 300/39. Для защиты от перенапряжений возле трансформаторов предусмотрена установка ограничителей перенапряжений (ОПН-220). Выдача мощности на напряжении 220 кВ предусматривается по   двум  ВЛ-220 кВ.

Для питания трансформаторов собственных нужд подстанции (ОРУ-220 кВ) на  стороне 15,75 кВ предусмотрено закрытое распределительное устройство на базе ячеек КСО с вакуумными (элегазовыми) выключателями.

Собственные нужды подстанции предназначены для питания потребителей ОРУ-220 кВ. На территории подстанции возле здания ОПУ установлены 2 трансформатора coбственных нужд мощностью 400 кВА напряжением 15,75/0,4 кВ. В помещении электрощитовой здания ОПУ монтируется низковольтный  распределительный щит.

Конструкция ОРУ 220 кВ принята по типовой схеме № 13 «Две рабочие и обходная системы шин». Конструкция ОРУ  портальная с применением металлических  порталов и гибкой ошиновки.  Ошиновка принята двумя проводами  марки АС 300/39.  Оборудование ОРУ  устанавливается на типовых  железобетонных  конструкциях.  Основное оборудование ОРУ – элегазовые выключатели, разъединители с электроприводом, измерительные трансформаторы, ограничители напряжения. Кабели на площадке ОРУ  прокладываются в лотках.

Площадка ОРУ  оборудуется средствами молниезащиты, электроосвещения и охранной сигнализации.

3.2 Потребность в ресурсах.

При проведении строительства ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, расширении-реконструкции ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек,  ОРУ 220 кВ ПС 220/10-10 кВ «Робот», строительстве ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС будет возникать потребность в технической и хозяйственно-питьевой воде,  трудовых ресурсах, транспортном обеспечении, а также будут затронуты водные, земельные и растительный и животный мир.

3.2.1 Водные ресурсы.

В процессе строительства объектов водные ресурсы используются  на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Источником водоснабжения является существующий водопровод подстанций, собственная скважина или привозная вода. Обеспечение безопасности и качества воды должно обеспечиваться в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности пищевой продукции», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года №1783.

3.2.2 Земельные  ресурсы.

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот проходит по территории:

- Алматинской области по выгону – 225,0 км,  по орошаемой пашне – 15,0 км.

Согласно норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 1150 кВ (СН РК 3.02-12-2001) для строительства ВЛ 220 – 110 кВ предусматриваются следующие отводы земель:

Алматинская область:

в постоянное пользование, га

выгон – 6,53 га;

во временное пользование, га

выгон – 368,81 га.

в постоянное пользование, га

по пашне– 0, 32 га;

во временное пользование, га

по пашне – 23,31 га.

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек проходит по территории Алматинской области по выгону  – 119,11 км.

Согласно норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 1150 кВ (СН РК 3.02-12-2001) для строительства ВЛ 220 – 110 кВ предусматриваются следующие отводы земель:

Алматинская область:

в постоянное пользование, га

выгон – 2,65 га;

во временное пользование, га

выгон – 186,07 га

Площади временного отвода на период строительства ВЛ определена как сумма площадей площадок для монтажа опор и полосы по трассе ВЛ согласно таблице 2 и таблице 1 СН РК 3.02-12-2001 соответственно.

Площадь постоянного отчуждения определилась, как площадь земли, занимаемой опорой в границах ее внешнего контура (включая оттяжки) и площадь полосы земель вокруг внешнего контура опоры шириной 2 м.

3.2.3 Растительный и животный мир

В физико-географическом отношении трасса ВЛ находится в пределах северо - восточных отрогов Заилийского Алатау и межгорных Илийской и Сюгатинской впадин, эта территория характеризуется многообразием форм животного и растительного мира.

Растительный  покров очень разнообразен. В равнинной части - полупустынная и пустынная, полынно-солянковая растительность с зарослями саксаула; весной характерны эфемеры и эфемероиды на глинистых бурозёмах. Имеются солончаки. На заболоченном побережье Балхаша, в дельте и долине Или - заросли тростника, луговая и галофитная растительность, отчасти тугайные леса из ивы и кустарников на аллювиально-луговых почвах и солончаках.

В горах, с высотой 600 м полупустыня сменяется поясом сухих полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах; на высотах 800-1700 м луга на чернозёмовидных горных почвах и лиственные леса паркового типа (заросли  диких яблонь, урюка, боярки, осины, березы, шиповника, барбариса, жимолости, малины); с высотой 1500-1700 м - пояс субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами (тянь-шанская ель, пихта, арча) на горнолуговых почвах; выше 2800 м - низкотравные альпийские луга и кустарники на горнотундровых почвах.

В долинах рек, где селевые потоки за последние десятилетия не потревожили речные поймы, можно увидеть густые заросли ивняка и малины. По склонам ущелий густая трава, среди которой, как огоньки, вспыхивают ярко-красные и желтые тюльпаны, дикие пионы, позже расцветают нежные голубые незабудки, анемоны, ромашки, желтые купальницы, метелки иван-чая покрывают поляны. Ближе к осени зацветают астры. У скал растут пышные кусты съедобного лекарственного растения ревеня. Но больше всего поражают тянь-шаньские ели. Это единственные в своем роде реликтовые деревья, сохранившиеся с далеких от нас эпох только на северных склонах ущелий.

В зоне альпийских лугов встречаются многочисленные заросли кабрезии, низкорослые ярко-синие колокольчики горечавки, бледно-желтые нежные головки маков. А еще выше на склонах и среди хаотического нагромождения скал, где от обжигающего дыхания ледников отступило все живое, растет легендарный цветок гор - эдельвейс. Под прикрытием валов древних морен, невысоко от земли поднимаются яркие головки снежной примулы, желтые и фиолетовые фиалки, сосюреи и подушкообразные дриаданты. Весь этот пестрый низкорослый покров спешит вырасти, отцвести и заложить основу для следующего поколения в течение короткого высокогорного лета.

Животный мир области богат и разнообразен. Наиболее богат животный мир горной части. Здесь распространены волки, лисицы обыкновенные, встречаются снежный барс, рысь, редко медведь. В высокогорье из парнокопытных обитает архар, горный козел (Таутеке), также встречается марал, в горах обитает сурок. Из птиц обитает горная индейка, горная куропатка, альпийская галка.

В пустынях много грызунов: песчанки, полёвки, заяц-толай; копытные: антилопа джейран, косуля; хищники: волк, лисица, барсук. В дельте Или — кабан, здесь же акклиматизирована ондатра. Характерны из пресмыкающихся змеи, черепахи, ящерицы, из беспозвоночных фаланги, паук-каракурт. В озере Балхаш и реке Или водятся сазан, маринка, окунь, шип, лещ и др. В Заилийском Алатау создан Алматинский заповедник.

В зоне лесов обитают небольшие козочки - елики, благородные олени-маралы, медведи, лисы, бар. суки, горностаи, кабаны, дикие кошки. Можно встретить и рысь. Много и птиц: горные куропатки-кеклики, улары, кедровки, синицы, иволги, соловьи, дрозды и идвраги сокол-чеглок и ястреб-перепелятник. Особый интерес для орнитологов представляют клесты, аляпка и очень редкая разновидность дрозда - синяя птица. Среди альпийских лугов колонии сурков, здесь же живут пищухи и сеноставцы.

3.2.4 Трудовые ресурсы и транспортное обеспечение.

Средняя численность работающих на строительстве определяется расчетом через объем строительно-монтажных работ в период строительства и плановой выработки на одного работающего в год по генподрядной организации, выигравшей конкурс на строительство объекта.

Количество ИТР, служащих и рабочих, транспортных и обслуживающих хозяйств составляет 30% от среднего числа работающих.

Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается за счет постоянных кадровых рабочих подрядчиков.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в зависимости от объема строительно-монтажных работ.

Средства малой механизации должны сосредотачиваться в специализированных подразделениях строительных организаций, в составе которых подлежит организовать инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные мастерские с необходимыми техническими средствами механизированного выполнения строительно-монтажных работ.

Материально-техническое обеспечение реконструируемого объекта и организация транспортировки, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования должна осуществляться в соответствии с указаниями СНиП РК 1.03-06-2002* Строительное производство. Организация строительства предприятий зданий и сооружений,  а также требованиями  инструкциями заводов-изготовителей оборудования.

Строительные конструкции, изделия, материалы и оборудование (в том числе тяжеловесное), поступающие по железной дороге, разгружаются на тупиках ближайшей железнодорожной станции, по согласованию с владельцем тупика.

Доставка на место строительных грузов и оборудования производится автотранспортом по существующим дорогам.

Более конкретная потребность в трудовых ресурсах и транспортном обеспечении будет определяться на стадии разработки рабочих проектов организации строительства, и отражена на  следующем этапе ОВОС проектной документации,  в котором будет дан детальный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия конкретных объектов намечаемой деятельности на окружающую среду.

3.3 Компонентно-качественная  характеристика вариантов воздействия намечаемой деятельности при штатном режиме строительства и эксплуатации.

Период строительства ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, а также расширение-реконструкция  ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек, расширение-реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220/10-10 кВ «Робот», строительство ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС будет длиться 13 месяцев. В этот период осуществляется негативное воздействие на атмосферный воздух при работе механизмов и агрегатов, используются водные ресурсы, происходит образование отходов производства и потребления, а также  оказывается негативное воздействие на земельные и биологические ресурсы.

В период  эксплуатации подстанций воздействие на атмосферный воздух, воду, почвы и биологические ресурсы исключено.

3.3.1 Период строительства и реконструкции.

Атмосферный воздух.

Основными источниками загрязнения при строительстве и реконструкции, являются специальная строительная техника, автотранспорт, которые оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн.

Основные загрязняющие вещества, образующиеся при процессе строительства: пыль неорганическая SiO20-70%, бенз/а/пирен, альдегиды, азота диоксид, серы диоксид, сажа, углерода оксид, углеводороды.

На этапе строительства предполагается эксплуатация автотранспорта и строительной  спецтехники, работающей на дизельном топливе. Суммарный расход топлива транспортными средствами за весь период строительства и реконструкции объектов взят из проектов-аналогов и составляет 1.5-2.0 тонны.  Для определения количества вредных выбросов используем их удельные величины из РНД 211.1.03.01-96, Алматы, 1996 и величины расхода топлива за весь период строительства.

Выбросы  загрязняющих веществ, выделяющихся при работе автотранспорта, работающего на дизельном топливе.

Таблица 3.5.

| Загрязняющее вещество | Удельный выброс, т/т | Валовый выброс. т/пер | Максимально разовый выброс, г/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 0,047 | 0.094 | 0.09 |
| Углеводороды | 0,046 | 0.092 | 0.04 |
| Альдегиды (СН20) | 0,0034 | 0.0068 | 0.003 |
| Сажа | 0,0092 | 0.0018 | 0.002 |
| Бенз(а)пирен | 0,14*10-6 | 0,28*10-6 | 0.21*10-6 |
| Оксиды азота | 0,033 | 0.066 | 0.06 |
| Диоксид серы | 0,01 | 0.02 | 0,004 |
| ИТОГО: |  | 0.855 | 0.199 |

Расчет выбросов пыли неорганической, выделяющийся в процессе рытья котлована, по формуле:

Q=Р1* Р2* Р3* Р4* q*106/3600, г/сек

где, Р1 – доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0.200мкм, 0.04;

Р2 – доля переходящей в аэрозоль пыли с размером частиц 0-50мкм по отношению ко всей пыли в материале, 0.02;

Р3 – коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне ведения работ, 1.2;

Р4 – коэффициент, учитывающий влажность материала, 0.01;

q – количество перерабатываемой породы т/час, 70.

Q=0.04*0.02*1.2*0.01*30*106/3600=  0.08 г/сек

Общий объем перерабатываемых грунтов – 80514 тонн.

Время работы  экскаватора 1150 часов.

0.08*1150*3600/1000000=0.33 т/пер

Расчет проведен по методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии, Астана, 2005.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 3.6

| Наименование вещества | ПДКм.р., мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/пер |
| Пыль неорганическая SiO20-70% | 0.3 | 0.1 | 3 | 0.08 | 0.33 |
| Оксид углерода | 5.0 | 3.0 | 4 | 0.09 | 0.094 |
| Углеводороды | 1 | - | 4 | 0.04 | 0.092 |
| Альдегиды (СН2О) | 0.035 | 0.003 | 2 | 0.003 | 0.0068 |
| Углерод черный (сажа) | 0.15 | 0.05 | 3 | 0.002 | 0.0018 |
| Бенз(а)пирен |  |  | 2 | 0.21*10-6 | 0,28*10-6 |
| Оксиды азота | 0.085 | 0.04 | 2 | 0.06 | 0.066 |
| Диоксид серы | 0.5 | 0.05 | 3 | 0,004 | 0.02 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0.279 | 1,189 |

Предварительное воздействие на воздушную среду следует определить как:

по площади - ничтожное;

по продолжительности - кратковременное;

по интенсивности – незначительное.

Более детальная оценка воздействия на окружающую среду строительства и реконструкции электросетевых объектов, в которой приводится качественная и количественная характеристика выбросов ЗВ (т/период), будет определяться на стадии разработки проектов организации строительства объектов, и отражена на следующем этапе ОВОС проектной документации,  в котором будет дан детальный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия конкретных объектов намечаемой деятельности на атмосферный воздух.

Водные ресурсы.

Нормы для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления на нужды строительного персонала принимается 30 л/сут. на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2001), а также на технологические нужды.

В процессе строительства и реконструкции электросетевых объектов планируется задействовать 40-45 человек.

Баланс общего водопотребления и водоотведения

при строительстве и реконструкции электросетевых объектов.

Таблица 3.7

| Водопотребители | Водопотребление,м3 за сезон | Водоотведение, м3 за сезон |
| --- | --- | --- |
|  | Техническая вода | Для хоз.бытовых целей | Всего | Технич. | Хоз. Бытовая | Безвозвратн.потери |
|  | Для техн. | Для произв. |  |  |  |  |  |
| Производственный персонал | - | - | 474 | 474 | - | 379,2 | 94,8 |
| Технические нужды |  | 45 |  | 45 | - |  | 45 |
| Всего: |  | 45 | 474 | 519 | - | 379,2 | 139,8 |

Хоз-бытовые стоки, которые образуются в процессе строительства, будут отводиться в существующие канализационные сети.

Все отводимые сточные воды от жилых вагонов на колесном ходу будут собираться Подрядчиком в водонепроницаемый, герметичные емкости 3м3, и вывозиться спец. автотранспортом на  очистные сооружения КОС в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Для персонала планируется установка биотуалетов.

Практически на всем протяжении трасса ВЛ не оказывает влияния на открытые водоемы, т.к. располагается за пределами водоохранных зон и только в районах перехода рек опоры ВЛ размещаются в пределах водоохранных зон.

Для снижения влияния ВЛ при строительстве и эксплуатации на реке  предусматриваются следующие мероприятия:

- увеличить расстояния между опорами до 300-320 м, что позволит одним пролетом перекрывать водоохранные полосы и располагать опоры на значительном расстоянии от их границ;

- разгрузку и складирование оборудования и строительных материалов осуществлять на площадках, удаленных от водоохранной полосы на расстоянии не менее 30-ти м;

- временные стоянки автотранспорта и другой техники организовывать за пределами  водоохранной полосы;

- движение транспорта  в долинах рек  осуществлять по заранее намеченным маршрутам, на удалении от берега русла и границы поймы, исключающем их разрушение;

-  движение автотранспорта и другой техники по  склонам  долин и при переезде русел осуществлять по имеющимся дорогам (движение тяжелой техники по целине нарушает почвенный слой и образует углубления, способствующие образованию оврагов ливневыми стоками);

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора и нефтепродуктов в случае их разлива.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве и эксплуатации ВЛ не планируется, поэтому разработка проекта ПДС не предусматривается.

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов негативного влияния на поверхностные водоемы Алматинской области не оказывают, поэтому мониторинг поверхностных вод вдоль трассы ВЛ во время ее строительства и эксплуатации не предусматривается.

Воздействие на поверхностные воды следует определить как:

по площади - ничтожное;

по продолжительности - кратковременное;

по интенсивности – незначительное.

Более точное количество водопотребления и водоотведения хозяйственно-питьевой и технической воды будет определяться на стадии разработки проектов организации строительства и отражена на следующем этапе ОВОС проектной документации, в котором будет дан детальный анализ в полном объеме воздействия конкретных объектов намечаемой деятельности на водные ресурсы.

Отходы производства и потребления

В процессе проведения строительных работ будут образовываться различные виды отходов, таких как: железобетонные конструкции, металлоконструкции, трансформаторное масло, снятые фарфоровые и стеклянные изоляторы, ТБО.

Железобетонные конструкции - (зеленый список отходов: GА090, GG140) представляют собой  вышедшие из строя сборные железобетонные стойки портала и опор под оборудование. Дальнейшее их использование исключено, поэтому они в полном объеме вывозятся на свалку. Место их размещения и разрешение на вывоз оформляются организацией, выигравшей тендер на строительство.

Металлоконструкции - (зеленый список отходов: GА0900) – заменяемые кабели,  или заменяемые детали и части оборудования. Они демонтируются по возможности без повреждения. Часть оборудования, которое находится в пригодном для работы состоянии, оставляется на площадке подстанции для использования в течение периода ответственности за дефекты. Часть передается на другие подстанции для создания резерва. Остальное подлежит проверке и сортировке. Цветные металлы вывозятся для переработки во Вторцветмет, стальные и железные – во Вторчермет. Таким образом, все металлоконструкции будут утилизированы.

Возможность использования снятых фарфоровых и стеклянных изоляторов (зеленый список отходов: GЕ010, GF010) решает заказчик, а количество изоляторов, пригодных для повторного использования, может быть определено только при контрольной их проверке.

Объем твердых бытовых отходов (ТБО) - (зеленый список отходов: GО060) рассчитывается в соответствии с СНиП РК 3.01-01-2002 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Твердые бытовые отходы складируются в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. По мере накопления вывозятся на ближайший полигон ТБО.

Более точное количество отходов производства будет определяться на стадии разработки проектов организации строительства объектов, и отражено на следующем этапе ОВОС проектной документации,  в котором будет дан детальный анализ в полном объеме воздействия конкретных объектов намечаемой деятельности на окружающую среду.

Земельные ресурсы

Линии трасс ВЛ проходят через подзону сероземов и лугово-сероземных почв.

Серозёмы формируются под субтропической полупустынной растительностью преимущественно на подгорных равнинах Средней Азии. Гумусовый горизонт светло-серый, содержит 1,5 - 4,5% гумуса; под ним уплотнённый иллювиально-карбонатный, ещё ниже - материнская порода, содержащая гипс, а на глубине 1,5 - 2 м - легкорастворимые соли. Серозёмы карбонатны в поверхностном слое, оглинение в них выражено слабее, чем в коричневых и серо-коричневых почвах. Большие площади их орошаются и используются для выращивания хлопчатника, плодовых и других культур.

Лугово-серозёмные почвы встречаются среди чернозёмных, каштановых и др.; отличаются от них повышенным увлажнением (грунтовыми, реже - поверхностными водами); часто оглеены, иногда более гумусны. Широко используются в земледелии для возделывания кормовых, овощных и других культур. Луговые почвы развиваются при близком залегании к поверхности грунтовых вод. Выделяют горизонты: верхний одернованный (до 6 - 10% гумуса) и переходный к материнской оглеенной породе. В основном сенокосы и пастбища, иногда распахиваются.

Процесс строительства ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, расширение-реконструкция  ОРУ 220 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Шелек, ОРУ 220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Робот», а также строительство ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС сопровождается изъятием из сельскохозяйственного оборота Алматинской области:

в постоянное пользование, га

выгон – 9,18 га;

во временное пользование, га

выгон – 554,88 га.

в постоянное пользование, га

по пашне– 0, 32 га;

во временное пользование, га

по пашне – 23,31 га.

Прямой ущерб от убыли сельскохозяйственных угодий определяется в соответствии с Постановлением Правительства РК ОТ 08.10.2003г. №1037 .

Экологический ущерб при изъятии земель сельскохозяйственного значения составляет (554,88*74,4)+(23,31*294)=41283+6853=48 136 тыс. тенге.

Плодородный слой должен быть снят до начала производства земляных работ и уложен в отвалы с таким расчетом, чтобы не мешать дальнейшему производству работ по установке фундаментов и опор, после проведения работ проводится рекультивация нарушенных участков, масса плодородной земли ровным слоем планируется вокруг опоры.

Общий объем снимаемого ПСП – 44730 м3.

Растительный и животный мир

Так как работы планируется проводить в короткие сроки, без большого количества техники и персонала, а после проведения работ проводить запланированные мероприятия по рекультивации, негативное воздействие на животный и растительный мир можно оценить как:

по площади - ничтожное;

по продолжительности - кратковременное;

по интенсивности – незначительное.

Более детальная оценка воздействия на окружающую среду строительства и реконструкции электросетевых объектов,  будет определяться на стадии разработки проектов организации строительства объектов, и отражена на следующем этапе ОВОС проектной документации,  в котором будет дан детальный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия конкретных объектов намечаемой деятельности на растительный и животный мир.

3.3.2 Период эксплуатации.

В соответствии с СанПиН РК 3.01.036-97 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого высоковольтными линиями электропередачи  переменного тока промышленной частоты», а так же в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» (Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года N 334.) санитарно-гигиенические требования к санитарно-защитной зоне ВЛ 220 кВ не предъявляются.

На территории подстанций безопасное обслуживание устройств и оборудования обеспечивается требованиями (Правилa техники безопасности при эксплуатации электроустановок, РД 34 РК.03.202-04, 2004г.).В соответствии с «Правилами» оборудование подстанции обеспечивается надежным заземляющим устройством, надлежащей изоляцией, защитным ограждением и соблюдением соответствующих габаритов до токоведущих частей.

4 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1 Возможные изменения в окружающей природной и социальной среде  при нормальном режиме эксплуатации и аварийных ситуациях.

4.1.1 Нормальный режим эксплуатации.

В нормальном режиме эксплуатации подстанции и ВЛ не оказывают негативное влияние на окружающую среду (атмосферный воздух, почвы, водные ресурсы).

В соответствии с СанПиН РК 3.01.036-97 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого высоковольтными линиями электропередачи  переменного тока промышленной частоты» и с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» (Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года N 334.) санитарно-гигиенические требования к санитарно-защитной зоне ВЛ 220 кВ не предъявляются.

В соответствии с «Методическими указаниями по осуществлению государственно-эпидемиологического надзора за соблюдением СанПиН РК 3.01.036-97  защита от воздействия электрического поля ВЛ 220 кВ не требуется, т.к. напряженности электрического поля в районе жилой застройки не превышают предельно допустимые уровни.

Социальная среда. Намечаемая к строительству Мойнакская ГЭС позволит частично решить проблему дефицита мощности юга Казахстана.

В соответствии с общими тенденциями развития отраслей экономики намечается устойчивая тенденция роста ВРП и численности населения юга Казахстана.

Прогнозные значения валового регионального продукта (ВРП) в разрезе областей Южной зоны Казахстана на период до 2020 года представлены ниже:

Таблица 4.1.

|  | 2000 г. Отчет | млрд. тенге, в ценах 2000 года (прогноз) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| Валовой региональный продукт Южной зоны | 2326,6 | 5236,6 | 8461,2 | 12358,4 |
| Алматинская область | 110,3 | 240,9 | 406,1 | 617,9 |
| Жамбылская область | 50,5 | 104,7 | 152,3 | 210,1 |
| Кызылординская область | 51,9 | 141,4 | 220,0 | 296,6 |
| Южно-Казахстанская область | 156,2 | 251,4 | 389,2 | 543,8 |
| г. Алматы | 358,7 | 958,3 | 1556,9 | 2273,9 |

Прогноз численности населения на период до 2020 года ожидается следующим:

Таблица 4.2

тыс. человек

|  | 2000 г. отчет | 2003 г. отчет | 2005 г. отчет | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Южный регион | 6295,3 | 6405,7 | 6650,5 | 7039,4 | 7519,4 | 7936,3 |
| Алматинская | 1556,5 | 1560,3 | 1597,0 | 1654,5 | 1734,1 | 1750,0 |
| Жамбылская | 983,8 | 980,1 | 996,5 | 1046,4 | 1119,7 | 1172,5 |
| Кызылординская | 599,1 | 603,8 | 615,1 | 645,8 | 687,0 | 770,0 |
| Южно-Казахстанская | 2027,8 | 2111,9 | 2213,4 | 2390,5 | 2584,7 | 2765,0 |
| г. Алматы | 1128,1 | 1149,6 | 1228,5 | 1302,2 | 1393,9 | 1478,8 |

Прогноз электропотребления по Южному Казахстану на перспективу приведен в таблице ниже:

Таблица 4.3

млрд.кВтч.

|  | 1990 г. отчет | 2000 г. отчет | 2005 г. отчет | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз (мин) |
| Южный регион | 26,5 | 9,299 | 13,728 | 17,5 | 21,2 | 24,6 |

Потребность в электроэнергии для коммунально-бытовых нужд населения, предприятий и учреждений культуры, связи, здравоохранения, образования, общественного питания, социальных услуг и др. в период до 2020 г. составит порядка 37% от общего электропотребления.

Реконструкция и новое строительство электросетевых объектов позволит обеспечить прогнозируемую потребность в электроэнергии с учетом роста численности населения и качества его жизни, интенсивного жилищного и общественного строительства, развития социальной и культурной сфер.

Дополнительные рабочие места для выполнения реконструкции и строительства электросетевых объектов будут способствовать занятости населения, улучшению материального благосостояния, благоприятной демографической обстановке в регионе.

Количество новых рабочих мест будет определено по штатному расписанию.

Для организации эксплуатации реконструируемых и вновь вводимых электросетевых объектов предусматривается обучение промышленно-производственного персонала по программам повышения квалификации.

4.1.2 Аварийные ситуации.

Аварийные ситуации на подстанциях возможны для двух сценариев:

- возникновение пожара,

- утечка трансформаторного масла.

При строительстве и реконструкции подстанций, а также строительства ВЛ в ТЭО учтены следующие требования и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабельном хозяйстве

- Главная схема электрических соединений, схемы собственных нужд и схемы оперативного тока, управление оборудованием и компоновка оборудования выполнена таким образом, что при возникновении пожаров в кабельном хозяйстве или вне его исключается одновременная потеря взаимно резервирующих присоединений.

- Трассы кабельных лотков на открытой части подстанции предусматриваются таким образом, чтобы исключить прокладку в одном лотке присоединений разных напряжений и тем самым избежать, в случае возникновения пожара в отдельной кабельной магистрали, отключение присоединений различных функциональных групп потребителей.

- Для прохода кабелей через строительные конструкции в последних предусмотрены отрезки стальных или асбестоцементных труб. После прокладки кабелей в соответствии с ПУЭ п.23.135 все отверстия должны быть заделаны огнезащитным составом с пределом огнестойкости не ниже огнестойкости строительных конструкций, но не менее 0,75 часа.

Для предупреждения возможности утечек масла под маслонаполненным оборудованием размещены специальные железобетонные маслоприемники, обеспечивающие сохранность и возможность сбора масла, в случае его утечек.

Проведение всех запланированных мероприятий по исключению аварийных ситуаций сведет к минимуму негативное воздействие на окружающую природную среду.

4.2 Предложения по организации и составу проведения специальных экологических изысканий и исследований.

Для более точной оценки воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации подстанций авторы рекомендуют на стадии разработки проектов организации строительства подстанций провести следующий этап ОВОС проектной документации,  в котором будет дан детальный анализ в полном объеме воздействия конкретных объектов намечаемой деятельности на окружающую среду.

Список используемой литературы

- Экологический Кодекс Республики Казахстан № 212 от 09.01.2007г.

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» утвержденной приказом Министра окружающей среды РК от 28 июля 2007 года №204-п.

- Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах, РНД 211.2.02.03-2004.

- Правилa техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК,  РД 34 РК.03.202-04, 2004г.

- СанПиН РК 3.01.036-97 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого высоковольтными линиями электропередачи  переменного тока промышленной частоты».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов», Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 334.

- Методические указания по расчету выбросов ЗВ в атмосферу предприятиями строительной индустрии, Астана-2005.

- Рельеф Казахстана, Алма-Ата, 1981 г.

- Базилевич Н.И. Пакова Е.И. Методические указания по учету засоленных почв. Издательство КазССР, 1968 г.

- Генезис и классификация почв полупустынь. Почвенный институт им. В.В. Докучаева, М.19б6г.

- Мирзаев Г.Г., Евстратов А.А. «Охрана окружающей среды от радиационного, волнового и других промышленных физических воздействий», Учебное пособие. Л., 1989.

- Дмитриева М.Т., Кознина Н.И., Типигипа И.А. Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде, М. 1989г.

Заявление об экологических последствиях.

к ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС»

ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, ПС 220/110/35/10 кВ Шелек, ПС 220/10-10 кВ «Робот», ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС

(наименование объекта)

Инвестор (заказчик)  АО    “KEGOC”

(полное и сокращенное название)

Источники финансирования – частные инвестиции

(госбюджет, частные или иностранные инвестиции)

Местоположение  объекта  Алматинская   область

Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника

ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, ВЛ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек, ПС 220/110/35/10 кВ Шелек, ПС 220/10-10 кВ «Робот», ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС

Представленные проектные материалы (полное название документации)  -              ТЭО «Выдача мощностей Мойнакской ГЭС».

(обоснование инвестиций, ТЭО,  проект, рабочий проект, генеральный план поселений,

проект детальной планировки и другие)

Генеральная проектная

организация   -                         АО КазНИПИИТЭС «Энергия»_______________

(название, реквизиты, фамилия и инициалы главного инженера проекта)

Характеристика объекта

Расчетная площадь земельного отвода   - ________

Радиус и площадь санитарно-защитной зоны – 20 м

Количество и этажность производственных корпусов- существующие и новые здания.

Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного значения - отсутствует

Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность)

1)_Отсутствуют

2)____________________________________________________________

3)________________________________________________ и так далее.

Основные технологические процессы

1) Отсутствуют

2)____________________________________________________________

3)________________________________________________ и так далее.

Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности Намечаемая к строительству Мойнакская ГЭС позволит частично решить проблему дефицита мощности Юга Казахстана.

Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность)

2010 – 2011 годы

1. Виды и объемы сырья: - не требуется

1. Местное.

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

2. Привозное.

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

Технологическое и энергетическое топливо________не требуется_________

Электроэнергия____________не требуется_____________________________

(объемы и предварительное согласование источника получения)

Тепло __________________ не требуется______________________________

(объемы и предварительное согласование источника получения)

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду.

Атмосфера.

Перечень и количество загрязняющих веществ предполагающихся к выбросу в атмосферу: ____________________________________________________

суммарный выброс, тонн в год__________1,189___________________

твердые, тонн в год________________ ___0,015____________________

газообразные, тонн в год ___________ ____1,174____________________

Перечень основных ингредиентов в составе выбросов

- пыль неорганическая SiO20-70%

- бенз/а/пирен

- альдегиды

- азота диоксид

- серы диоксид

- сажа

- углерода оксид

- углеводороды

Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния:

Электромагнитное излучение:                       нет

Акустические __________________________ нет _______________________

Вибрационные _______________________ нет _________________________

Водная среда: _________________________________________________

Забор свежей воды___________________ _________________________

Разовый, для заполнения водооборотных систем, м. куб._________________________________ _____________________________

Постоянный, м.куб. год________________ ______________________________

Источники водоснабжения: привозная 519 м3

Поверхностные, м.куб. год__________________ _________________________

Подземные, м.куб. год_________________ _____________________________

Водоводы и водопроводы_____________ _______________________________

(протяженность, материал, диаметр, пропускная способность0

Количество сбрасываемых сточных вод:

В природные водоемы и водотоки, м.куб. год_______ ____________________

В пруды-накопители, м.куб. год__________________ ____________________

В постоянные канализационные системы, м.куб. год __379,2___

Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем мести водопользования (при наличии  сброса сточных вод в водоемы или водотоки), миллиграмм на литр)___________ нет ___________________

Земли:

Характеристика отчуждаемых земель: ______________________________

Площадь:

в постоянное пользование, га ___________ 9,5____________

во временное пользование, га ___________ _575       _______________

в том числе пашня, га  _________________ __________________________

лесные насаждения, га _________________ __________________________

Нарушенные земли требующие рекультивации

в том числе карьеры, количество/га____________________________________

отвалы, количество/га _______________________________________________

накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоовалы, хвостохранилища и др.), количество/га__________________________________________________

Недра (для горнорудных предприятий и  территорий) не используются

Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн (м. куб)/год_______________________________________________________

В том числе строительных материалов_________________________________

Комплектность и эффективность использования извлекаемых из недр пород тонн (м. куб)/год____________________________________________________

Основное сырье

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

Сопутствующие компоненты

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

Объем пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности:

ежегодно тонн (м. куб)/год ___________________________________________

по итогам  всего срока деятельности предприятия, тонн (м. куб)/год___________________________________________________________

Растительность. Не затрагивается.

Типы растительности, подвергающиеся частичному или  полному истощению, га______________________________________________________

(степь, луг, кустарник, древесные насаждения и так далее)

в том числе площади рубок в лесах, га__________________________________

объемы получаемой древесины, куб.м__________________________________

Загрязнение растительности, в том числе сельскохозяйственных культур, токсичными веществами (расчетное)___________________________________

Фауна.

Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну: нет

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники)__________не происходит

Отхода производства :

Объемы не утилизируемых отходов, тонн/год___________________________

в том числе токсичных тонн/год ____________-               __________________

Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов__________вторичная переработка____________

Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия________________нет___________________________________

Возможность аварийных ситуаций - отсутствует

Потенциально-опасные технологические линии и объекты - отсутствуют

Вероятность возникновения аварийных ситуаций - отсутствует

Радиус возможного воздействия – 20-30м

Комплексная оценка изменений  окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а так же его влияние на условия жизни и здоровье населения____не ожидается__________________________________________

Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта_____________________не изменится_______________

Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации  - не требуются